ГЛАВА  ГОРОДА

ПРОТВИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.05.2008 г.	№_457

Об утверждении «Правил приема

сточных вод в системы канализации

г. Протвино»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ, «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 №167, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1995 №1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов, постановлением Правительства Московской области от 14.02.2005 №93/5 «Об утверждении порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы коммунального водоотведения населенных пунктов на территории Московской области», в целях совершенствования экономического механизма природопользования и предотвращения вредного воздействия сброса сточных вод и загрязняющих веществ через системы канализации в г. Протвино на окружающую природную среду,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить «Правила приема сточных вод в системы канализации г. Протвино» (приложение).

2.Общему отделу (Наумова А.В.):

2.1.Направить настоящее постановление с приложением на опубликование в газете «Протвино сегодня»;

2.2.Разместить настоящее постановление с приложением на информационном стенде Администрации г. Протвино.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Рыбакова Г.С.

Глава города                                               В.Ю. Дмитровский

| Начальник отдела по землепользованию и экологии |  | Заместитель главы Администрации |
| --- | --- | --- |
| Е.В. Ляпунова |  | Г.С. Рыбаков |
|  |  | Начальник юридического отдела |
|  |  | Р.Л. Медведева |

Приложение

к постановлению

главы города Протвино

от 23.05.2008 № 457

ПРАВИЛА ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД
      В системы канализации   г. протвино

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие положения…………………………………………………….3

- Порядок выдачи заключения о технической возможности присоединения к системам канализации г. Протвино………………9

- Порядок заключения абонентского договора………………………11

- Порядок присоединения объектов к системам канализации               г. Протвино……………………………………………………………14

- Требования к сточным водам, принимаемым в системы канализации   г. Протвино…………………………………………...19

- Порядок установления временных правил приема сточных вод…25

- Порядок контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в системы канализации   г. Протвино…………………26

- Порядок учета количества  сточных вод, принимаемых в системы канализации   г. Протвино…………………………………………...29

- Условия прекращения приема сточных вод  в системы канализации   г. Протвино……………………………………………………………30

- Порядок исчисления и взимания платы за сброс абонентами сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации   г. Протвино………………………………………………………………33

- Таблицы 1-7…………………………………………………………. 36

- Приложения 1-3...…………………………………………………….43

1. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящие «Правила приема сточных вод в системы канализации г. Протвино», далее Правила, устанавливают требования к сточным водам, поступающим (сбрасываемым) в  хозяйственно-фекальную и ливневую системы канализации г. Протвино, регулируют водные отношения между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, пользующимися услугами по водоотведению, и ОАО «Протвинское энергетическое производство», предоставляющим указанные услуги.

Правила разработаны на основе действующего законодательства   и нормативно-правовых документов (приложения 1 и 2).

При разработке Правил учтен опыт НПФ «БИФАР», ОАО «НИИ КВОВ» и др. организаций по разработке аналогичных документов для систем канализации ряда городов Центрального Федерального Округа РФ (Ступино, Каширы, Осташкова и др.)

Приняты во внимание произошедшие за последние годы изменения в объемах и составе сточных вод, поступающих в системы канализации г. Протвино, включая  эксплуатируемые ОАО «Протвинское энергетическое производство» очистные сооружения биологической очистки  и очистные сооружения ливневых стоков.

  - Термины и определения, применяемые в Правилах.

ОАО «ПРОТЭП» - ОАО «Протвинское энергетическое производство».

Хозяйственно-бытовые (хозяйственно-фекальные) стоки - сточные воды от жилого сектора, объектов соцкультбыта (школы, детские сады, городская больница).

Промстоки- смесь производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод предприятий (перечень предприятий см. в табл.3).

ДК - допустимая концентрация загрязняющего вещества в сбрасываемых в системы канализации г. Протвино сточных водах в пределах норматива (лимита), мг/л;

ВСС - временно согласованная концентрация сброса загрязняющего вещества в водоем, мг/л;

ВДК – временно допустимая концентрация вещества в сбрасываемых в системы канализации г. Протвино сточных водах сверх норматива, в пределах сроков  и условий действия ВСС, мг/л.

МР- «Методических рекомендаций по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», утверждены Приказом Госстроя России № 75 от 06.04.01.

ОСБО - очистные сооружения биологической очистки г. Протвино.

ОСЛС - очистные сооружения ливневых стоков г. Протвино.

1.3. Правила определяют технические требования к порядку приема сточных вод в системы канализации г. Протвино, регулируемого в целях:

- обеспечения безаварийной надежной работы канализационных сетей, насосного и технологического оборудования и сооружений канализации (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материалы труб, колодцев, нарушения технологического режима очистки), а также их защиты от вредного воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах;

- обеспечения безопасной эксплуатации сетей, обслуживающего их персонала, охраны здоровья и жизни населения;

- реализации мероприятий по уменьшению объема отводимых сточных вод и количества содержащихся в них загрязняющих веществ по каждому абонентскому присоединению;

- соблюдения установленных нормативов сброса сточных вод в р. Протву.

1.4. Правила предусматривают права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пользующихся услугами ОАО «ПРОТЭП» в части водоотведения, на:

предоставление им услуг надлежащего качества и в установленные сроки,

получение информации  об услугах ОАО «ПРОТЭП»,

а также определяют порядок:

присоединения объектов к системе канализации, порядок установки и эксплуатации приборов учета воды и ее учета,

установления нормативов водоотведения по объему и химическому составу сточных вод, порядок расчетов за прием (сброс) сточных вод, обязанности.

Правила устанавливают гарантии и ответственность сторон, а также механизм реализации указанных прав и соответствующих требований.

1.5. Настоящие Правила действуют на территории г. Протвино с момента их утверждения и обязательны для  ОАО «ПРОТЭП», а также для всех лиц, пользующихся услугами ОАО «ПРОТЭП» в части водоотведения, независимо от их ведомственной принадлежности, формы собственности и организационно- правовой  формы.

1.6. Системы канализации г. Протвино предназначены для:

приема сточных вод от жилого сектора и промышленных предприятий г. Протвино, их очистки на ОСБО и выпуска в р. Протву (система городской канализации);

приема ливневых вод с территорий жилого сектора г. Протвино и промышленных предприятий, их очистки на ОСЛС и выпуска в р. Протву (система ливневой канализации).

1.7. Абонентами ОАО «ПРОТЭП» являются юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или в оперативном управлении объекты, системы канализации, которые непосредственно присоединены к системам канализации г. Протвино, пользующиеся услугами по водоотведению и заключившие с ОАО «ПРОТЭП» в установленном порядке договор на прием (сброс)  сточных вод, далее - абонентский договор.

К числу абонентов относятся также организации, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры; организации, уполномоченные оказывать коммунальные  услуги населению, проживающему в государственном (ведомственном), муниципальном, или частном жилом секторе; товарищества и другие объединения собственников, осуществляющие управление жилым фондом.

1.8. Организации, получающие по договору с абонентами питьевую воду и сбрасывающие сточные воды в канализационные сети абонента ОАО «ПРОТЭП», являются субабонентами.

Абоненты и субабоненты являются потребителями услуг ОАО «ПРОТЭП» по водоотведению (далее по тексту абоненты и субабоненты условно обозначаются как  абоненты).

1.9. Абоненты, сбрасывающие сточные воды для очистки на ОСБО, разделяются на две группы:

- промышленные предприятия г. Протвино, нормативы для этой группы содержат обозначение «пр.», например ДКпр.;

- абоненты жилого сектора г. Протвино,  организации бюджетной и социальной сферы, другие юридические лица и индивидуальные предприниматели с преобладающими  хозяйственно-бытовыми стоками (жилищный фонд), нормативы для этой группы содержат обозначение «жил.»,  например ДКжил.

1.10. Абоненты, на территориях которых образуются ливневые стоки, сбрасывают их в систему ливневой канализации г. Протвино для очистки  на ОСЛС, нормативы по ливнестокам  содержат обозначение «лс.», например ДКлс.

1.11. Прием (сброс) сточных вод абонентов в системы канализации    г. Протвино производится на основе абонентских договоров с ОАО «ПРОТЭП».

1.12. Для действующих и вновь вводимых в эксплуатацию предприятий и организаций (независимо от формы собственности) ОАО «ПРОТЭП» устанавливает лимиты водоотведения сточных вод  в системы канализации г. Протвино и требования к количеству и концентрации содержащихся в них загрязняющих веществ в соответствии с настоящими Правилами, а также сроки действия согласованных лимитов.

Лимиты водоотведения устанавливаются исходя из фактического объема сбрасываемых сточных вод согласно представленному балансу водопотребления и водоотведения (далее водохозяйственный баланс), при этом объемы ливнестоков учитываются отдельно от объемов хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод.

1.13. Отношения, не урегулированные настоящими Правилами, при возникновении дополнительных требований по представлению услуг в части водоотведения учитываются в абонентском договоре.

1.14. Споры между ОАО «ПРОТЭП»  и абонентами решаются в установленном законом порядке.

- ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

О ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

К СИСТЕМам КАНАЛИЗАЦИИ г. протвино

2.1. Для получения заключения о технической возможности присоединения к системе городской канализации абонент обязан представить ОАО «ПРОТЭП»:

-    для действующих предприятий –  водохозяйственный балансовый расчет;

- для вновь построенных, реконструируемых и расширяемых объектов - проектную документацию, согласованную с ОАО «ПРОТЭП»;

-  проектную документацию (включая раздел «Охрана окружающей   среды»), согласованную с ОАО «ПРОТЭП» и заключение государственной экологической экспертизы.

2.2. Кроме того, абонентом должны быть представлены материалы, обосновывающие:

- достаточность предварительной очистки производственных и ливневых сточных вод на локальных очистных сооружениях предприятия;

-  наличие или отсутствие возможности использования очищенных сточных вод в производственном водоснабжении данного предприятия (или другого предприятия), бессточных систем водоснабжения, малоотходных и безотходных технологий;

- наличие или отсутствие  возможности изменения технологических процессов, позволяющих сократить сброс сточных вод и уменьшить концентрацию содержащихся в них загрязняющих веществ;

- наличие или отсутствие возможности устройства систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения;

- наличие или отсутствие необходимости сооружений для обработки осадка.

2.3. Водохозяйственный балансовый расчет разрабатывается абонентом по установленной форме  и представляется для согласования в ОАО «ПРОТЭП»  со следующими приложениями:

- схемой внутриплощадочной канализации с нанесением источников водоснабжения, водопроводных вводов, выпусков в канализацию с указанием номеров;

- водохозяйственными балансами субабонентов (если таковые имеются);

- результатами анализов (средние и максимальные) сточных вод до и после локальных очистных сооружений на выпусках в городскую канализацию.

Водохозяйственный баланс действителен на установленный   период его действия при неизменности количества и состава сточных вод абонента, но не более 3-х лет.

2.4. После  получения от абонента необходимой документации на отведение сточных вод ОАО «ПРОТЭП»  в месячный срок рассматривает представленные материалы и выдает заключение о технической возможности присоединения сточных вод абонента к системам канализации г. Протвино или мотивированный отказ.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ АБОНЕНТСКОГО ДОГОВОРА

3.1. На основании  разрешения на сброс сточных вод в системы канализации г. Протвино между абонентом и ОАО «ПРОТЭП»  заключается абонентский договор на прием (сброс) сточных вод абонента в системы канализации. Указанный договор может быть объединен с договором на отпуск питьевой воды.

3.2. Для заключения договора абонент представляет следующие документы:

- заявку с указанием объектов, непосредственно присоединенных (присоединяемых) к системе канализации;

-  данные о субабонентах;

- документы, подтверждающие право собственности или аренды на устройства и сооружения для присоединения;

- разрешительную документацию на присоединение;

- схему водоснабжения и канализации;

-водохозяйственный баланс, обосновывающий рациональное использование воды и сброс сточных вод в систему канализации;

- план мероприятий по сокращению нерационального использования питьевой воды, сброса сточных вод и загрязняющих веществ (далее план водоохранных мероприятий);

- сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации.

3.3. Документация по п.3.2 разрабатывается абонентом самостоятельно и за его счет, либо по поручению абонента подрядной организацией, имеющей лицензию на выполнение проектных работ на водоснабжение и канализацию, либо специальных разделов работ по охране окружающей среды.

ОАО «ПРОТЭП»  обязано проверить водохозяйственный баланс (при необходимости на месте совместно с абонентом) и составить соответствующий акт. Проверка водохозяйственного баланса осуществляется за счет абонента.

3.4. В договоре указывается предмет договора, которым является прием сточных вод абонента, при этом предусматривается следующие существенные условия:

- режим приема (сброса) сточных вод;

- лимит на прием (сброс) и очистку сточных вод;

- нормативные требования к составу сточных вод;

- условия прекращения или ограничения приема (сброса) сточных вод и отпуска питьевой воды;

- осуществление учета принятых (сброшенных) сточных вод;

- порядок, сроки, тарифы и условия оплаты, включая оплату за превышение норматива сброса сточных вод и загрязняющих веществ;

- границы эксплуатационной ответственности сторон по сетям канализации;

- права и обязанности сторон;

- неустойка (пени) и другие виды ответственности за несоблюдение условий договора или ненадлежащее исполнение обязанностей сторон;

- другие условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

3.5. Увеличение или уменьшение абонентом количества отводимых сточных вод, количества и концентрации загрязняющих веществ в отводимых сточных водах (сверх обусловленных в абонентском договоре), реконструкция или ввод в эксплуатацию новых канализационных сетей, сооружений и устройств, присоединение новых субабонентов, изменение схем и обвязки водомерного узла, замена водосчетчиков допускаются только с разрешения ОАО «ПРОТЭП»  после согласования предполагаемых изменений и внесения соответствующих дополнений в ранее заключенный абонентский договор или при заключении нового договора.

3.6. К абонентскому договору прилагается:

-акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по канализационным сетям и сооружениям на них (при отсутствии акта граница устанавливается по балансовой принадлежности);

- адреса водопроводных вводов и канализационных выпусков;

- водохозяйственный баланс;

- структурные схемы водоснабжения и канализации;

- установленный лимит сброса сточных вод;

- установленные допустимые концентрации  загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами абонентов в городскую канализацию.

3.7. При заключении абонентского договора по всем вопросам, не нашедшим отражения в Правилах, следует руководствоваться действующим  законодательством.

4. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ К СИСТЕМам

КАНАЛИЗАЦИИ  г. протвино

4.1. Для присоединения новых, реконструируемых, перепрофилируемых или расширяемых объектов (далее присоединяемые объекты) к системе канализации г. Протвино по заявке абонента в течение 15 дней ОАО «ПРОТЭП» должно выдать Технические условия на присоединение к системе канализации (далее Технические Условия). При необходимости обследования объекта срок выдачи Технических Условий может быть увеличен до 45 дней.

4.2.     К заявке абонент прикладывает следующие документы:

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории города (населенного пункта);

- топографическая съемка участка в масштабе 1:500 со всеми существующими наземными и подземными коммуникациями, согласованная с эксплуатирующими организациями;

- расчет среднего и максимального количества сточных вод в сутки (в секунду) и график сброса в течение суток;

- водохозяйственный баланс;

- сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации;

-  сведения о назначении присоединяемого объекта, высоте и этажности здания;

-  правоустанавливающие документы на земельный участок;

- копии учредительных документов;

- информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого)объекта;

- сведения о субабонентах.

4.3. В Технических Условиях должны быть указаны срок их действия, место присоединения к системе канализации (адрес, номер колодца или камеры), специальные технические требования к устройствам для присоединения, отметки лотков в местах присоединения, нормативы водоотведения (разрешаемый объем, состав и режим сброса сточных вод); требования к устройствам для отбора проб и учета объемов сточных вод, требования   по  сокращению  сброса  сточных вод и загрязняющих веществ,

порядок согласования проектной документации на устройство присоединения.

4.4. Канализационным выпуском считается участок  канализационной сети от стены здания абонента до первого колодца.

При недостаточной мощности насосных станций и пропускной способности канализационной сети, удаленности или отсутствии необходимых для присоединения сооружений в районе присоединяемого объекта, ОАО «ПРОТЭП» с учетом общего плана развития вправе предложить абоненту инвестировать свои средства в проектирование и строительство канализационных сетей, их отдельных участков и устройству  сооружений на них, необходимых для обеспечения нормального водоотведения присоединяемого объекта (с согласия абонента ОАО «ПРОТЭП» может заключить с ним соответствующий инвестиционный договор).

При отказе от выполнения поставленных условий ОАО «ПРОТЭП»  может отказать в присоединении к системам канализации г. Протвино.

4.5. Проект присоединения к системе канализации должен содержать:

- выкопировку из плана местности в масштабе 1:500 со всеми проектируемыми и существующими сооружениями с указанием глубины их заложения, согласованного с отделом подземных сооружений:

- профиль  проектируемых канализационных линий с указанием гидрогеологических условий, диаметра труб уклона, наполнения трубопроводов, скорости и расчетных расходов сточных вод, коэффициента неравномерности, отметок заложения проектируемых и существующих труб, мест и отметок пересечений с подземными сооружениями с указанием их диаметров. Профиль предоставляется в масштабе 1:100 по вертикали и от 1:10 до 1:500 по горизонтали;

- рабочие чертежи проектируемых сооружений;

- расчетно-пояснительную  записку.

4.6. ОАО «ПРОТЭП»  обязано рассмотреть представленный на согласование проект на устройства и сооружения для присоединения и выдать по нему  заключение в двухнедельный срок, а при необходимости проведения натурных исследований и измерений в течение 30 дней. При этом ОАО «ПРОТЭП»  должно проверить соответствие разработанного проекта ранее выданным Техническим Условиям и настоящим Правилами. Ответственность за соответствие проекта требованиям нормативных документов на проектирование несет проектная организация.

Отступления от Технических Условий, необходимость которых выявлена в процессе проектирования, подлежат дополнительному согласованию с ОАО «ПРОТЭП».

4.7. Технические Условия действительны в течение всего периода проектирования и строительства объекта присоединения, но до начала проектирования срок их действия не должен превышать 3-х лет.

4.8. Работы, выполняемые ОАО «ПРОТЭП»  по подготовке и выдаче Технических Условий, согласованию  проектов на устройства и сооружения для присоединения, а также по техническому надзору за их строительством, оплачиваются абонентом.

4.9. Согласованный с ОАО «ПРОТЭП»  проект действителен в течение 3-х лет со дня согласования. Если проект  в течение этого срока не осуществлен, то он подлежит повторному согласованию с ОАО «ПРОТЭП»,  при этом согласующей стороной могут быть поставлены дополнительные условия. Все изменения, вносимые в проектные решения в процессе  проектирования, и отступления от Технических Условий на присоединение подлежат дополнительному согласованию с ОАО «ПРОТЭП».

4.10. Один экземпляр проекта присоединения возвращается заказчику, другой представляется в ОАО «ПРОТЭП»  и  используется при осуществлении технического надзора за строительством, при приемке и вводе в эксплуатацию устройств и сооружений для присоединения сточных вод абонента к системе канализации города. Все работы по строительству и реконструкции устройств и сооружений для присоединения производятся силами и на средства абонента. Для ведения надзора  между  ОАО «ПРОТЭП»  и абонентом заключается  договор, без которого строительные работы не могут быть начаты.

4.11. До пуска в эксплуатацию построенных канализационных сетей, устройств и сооружений для присоединения осуществляется их приемка со стороны ОАО «ПРОТЭП»   с привлечением, по необходимости, сторонних специализированных организаций. Приемка проводится по программе, составленной в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в части строительных работ.

Датой окончания всех работ является день выдачи акта технической приемки.

4.12. Пуск в эксплуатацию построенных присоединений производится ОАО «ПРОТЭП»  в присутствии представителей абонента и строительной организации. Абонент в течение года со дня их сдачи в эксплуатацию несет ответственность за нормальную работу и техническое состояние канализационной сети, устройств и сооружений присоединения и по предписанию ОАО «ПРОТЭП»  в течение этого срока ликвидирует своими силами и средствами все выявленные технические неисправности.

4.13. Присоединение канализационных выпусков проводится ОАО «ПРОТЭП»  за счет владельцев канализуемых зданий (сооружений).

4.14. Запрещается самовольные присоединения к действующим системам канализации ОАО «ПРОТЭП», а также самовольное возведение и переустройство устройств и сооружений, выполненных без согласованного с ОАО «ПРОТЭП»  проекта,  технического надзора и приемочных испытаний. Ответственность за самовольное присоединение к канализационным сетям г. Протвино, эксплуатируемым ОАО «ПРОТЭП»,  несет владелец устройств и  сооружений для присоединения. Обнаруженные самовольно возведенные устройства и сооружения присоединения, после составления соответствующих актов с подписями представителей ОАО «ПРОТЭП»  и владельца устройств, подлежат  отключению с предъявлением владельцу счета для оплаты за сброшенные сточные воды и загрязняющие вещества. Количество самовольно сброшенных сточных вод исчисляется по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системе канализации при их круглосуточном действии полным сечением и скорости движения воды 1,2 метра в секунду с момента обнаружения. Кроме того, владельцы этих устройств и сооружений оплачивают прямой ущерб, нанесенный ими ОАО «ПРОТЭП»  в результате самовольного пользования,  в соответствии  с  законодательством  Российской   Федерации.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТОЧНЫМ ВОДАМ,

ПРИНИМАЕМЫМ В СИСТЕМы КАНАЛИЗАЦИИ  г. протвино

5.1. Нормативы качественного и количественного состава загрязняющих веществ сточных вод, принимаемых в системы канализации г. Протвино, разрабатывает ОАО «ПРОТЭП»  или по его поручению специализированные организации, имеющие право на выполнение работ данного вида, и утверждает Глава Администрации   г. Протвино.

5.2. Абоненты принимают меры по обеспечению соблюдения нормативов сброса сточных вод, что должно быть закреплено в обязанности абонента при заключении абонентского договора.

5.3. Абоненты, другие юридические или физические лица, нанесшие ущерб системе канализации или очистным сооружениям, эксплуатируемым  ОАО «ПРОТЭП»  несанкционированным сбросом сточных вод и/или нарушением установленных нормативов сброса, обязаны полностью компенсировать нанесенный ущерб в соответствии с действующим законодательством.

5.4. В системы канализации г. Протвино разрешается прием сточных вод, которые не вызывают:

- нарушения работы канализационных сетей, насосного и технологического оборудования очистных сооружений;

- загрязнения сточными водами территории очистных сооружений;

- не вызывают выбросы вредных веществ в атмосферу;

- не нарушают требования к безопасной эксплуатации сооружений, к охране жизни и здоровья населения и обслуживающего персонала организаций ОАО «ПРОТЭП».

5.5. В случаях резкого колебания в течение суток количества и/или состава сточных вод (отклонение от средних величин более 50%) абонент по согласованию с ОАО «ПРОТЭП»  обязан устроить регулирующие резервуары или усреднители.

5.6.  В системы канализации г. Протвино запрещается сбрасывать:

- вещества и материалы, которые могут засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках, в том числе строительные и твердые бытовые отходы и мусор, окалину, волокна, шламы, осадки от локальных очистных сооружений, иные производственные и хозяйственные отходы, грунт, песок, известь, гипс, металлическую стружку и т.п.;

- вещества, оказывающие разрушительное воздействие на материалы трубопроводов, оборудования и др. сооружений систем канализации - концентрированные кислоты, щелочи, маточные и кубовые растворы отработанных электролитов и др., нерастворимые в воде жиры, масла, смолы, мазут и т.п.;

- вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях взрывоопасные, горючие и токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, цианистый водород и др.), пары летучих органических соединений, растворители (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, четыреххлористый углерод и др.).

5.7. В системы канализации г. Протвино запрещается сбрасывать сточные воды:

-  с температурой свыше 40 0С;

- со значением рН, лежащим вне интервала 6,5-8,5;

- имеющие кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см ≥ 1:11;

- с отношением ХПК к БПК5 ≥2,5, или ХПК к БПКполн. ≥ 1,5;

- при значениях БПК5 более установленных в настоящих Правилах  показателей ДКпр. и ВДКпр. и соответственно значениях ХПК пр. более 2,5* БПК5;

- с общей минерализацией выше 1000 мг/л;

- с содержанием взвешенных веществ выше 200 мг/л (в зависимости от гидравлического режима сети, что указывается в абонентском договоре);

- с суммарным содержанием сульфидов выше 1,5 мг/л.

5.8. Запрещается сбрасывать в системы канализации г. Протвино производственные сточные воды свинокомплексов, птицефабрик, предприятий и ферм по выращиванию крупного и мелкого рогатого скота и т.п.

5.9. В системы канализации г. Протвино запрещается сбрасывать сточные воды, содержащие:

- вещества, на которые не установлены ПДК, ОБУВ, ОДУ в воде природных водных объектов - приемников сточных вод;

- вещества, особо опасные, в том числе токсичные (гипертоксичные), а также вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний;

- радиационные вещества (радионуклиды), во всех тех случаях, когда обращение с ними в соответствии  с указаниями, изложенными в «Нормах радиационной безопасности» (НРБ-99), должно осуществляться без сброса в городские канализационные системы;

- вещества, превращение (трансформация) и взаимодействие которых может привести к образованию загрязнений, перечисленных выше.

5.10.    Запрещается      залповый     сброс   в      системы      канализации г. Протвино сточных вод абонентов, характеризующихся превышением более чем в 100 раз установленной допустимой концентрации по любому виду загрязнений и высокой агрессивностью (рН менее 2-х и выше 12).

5.11. В случае загрязнения водного объекта и прогнозируемого ухудшения  качества воды, а также при возникновении аварийных ситуаций, которые могут привести к загрязнению поверхностных вод, ОАО «ПРОТЭП» обязан предоставлять  информацию в РУ № 174 ФМБА России.

5.12. Сточные воды абонентов могут быть приняты в системы канализации г. Протвино, если их расходы не превышают значений, установленных в абонентских договорах, а  содержание загрязняющих веществ не превышает допустимых концентраций (ДК), установленных расчетом (согласно пунктам  4.7 - 4.12 МР) на основе действующих Разрешений МТУ Ростехнадзора по Центральному Федеральному Округу.

5.12.1. При установлении в Разрешениях  показателей  временно согласованных сбросов загрязняющих веществ (ВСС) в соответствии с п. 4.13. МР допускается увеличение концентраций до установленных расчетом временно допустимых концентраций (ВДК).

5.12.2. Перечень подлежащих контролю и учету загрязняющих веществ в сточных водах производственных предприятий, в хозяйственно-бытовых стоках, а также в ливнестоках принимается  в соответствии с действующими Разрешениями.

5.12.3.   Характеристика сточных вод от жилищного фонда (жилого сектора, организаций бюджетной и социальной сферы, иных предприятий и организаций, предпринимателей без образования юридического лица, находящихся в составе жилого сектора) приведена по данным ОАО «ПРОТЭП»,  а при их отсутствии - по данным МР.

5.12.4.  Показатели работы ОСБО и ОСЛС приведены  по данным аккредитованной лаборатории ОАО «ПРОТЭП»,  а при их отсутствии - по данным МР.

5.13.   При неоднократном превышении допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах абонент обязан установить локальные очистные сооружения для достижения установленных нормативов или обеспечить технологический режим очистки.

5.14. ДК загрязняющих веществ  определяются  для каждого абонента с учетом объемов водоотведения и качества стоков, отводимых  в системы канализации г. Протвино за 2004-2006г.г., но не более установленных в настоящих Правилах результирующих показателей загрязнений в сточных водах, отводимых для очистки в системы канализации г. Протвино - на ОСБО или ОСЛС.

5.14.1. ВДК загрязняющих веществ  могут  устанавливаться ОАО «ПРОТЭП»  с учетом  тех же факторов при возможности   приема в системы канализации дополнительного количества загрязняющих веществ и в соответствии с разделом 6 настоящих Правил.

5.15. Допустимые и временно допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на ОСБО, рассчитаны при фактических расходах (см. табл. 1, 2). В случае увеличения расхода стоков до предельно допустимых значений  согласно действующему Разрешению, концентрации загрязняющих веществ должны соответственно корректироваться с целью недопущения увеличения массы сброса загрязнений.

5.15.1. При расчетах допустимых и временно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на ОСБО, принято, что:

5.15.1.1. Определение концентраций контролируемых (см. действующее Разрешение на сброс, приложение 2, п.1) загрязнений осуществляется согласно п. 4.7 МР, результаты расчетов приведены в приложении 3;

5.15.1.2. Допустимые концентрации и виды соединений азота и фосфора подлежат установлению после внедрения на ОСБО дополнительных методов очистки стоков от азота и фосфора.

5.16. В таблице 3 приведены допустимые (ДКпр.), а в таблице 4 -временно допустимые (ВДКпр.) концентрации загрязняющих веществ в поступающих на ОСБО сточных водах от наиболее крупных промышленных предприятий г. Протвино и  ОАО «ПРОТЭП», а также -  в стоках от жилищного фонда и бюджетных организаций (ДКжил. и ВДКжил.).

5.16.1. Расходы и концентрации загрязнений в сточных водах абонентов могут уточняться в абонентском договоре с учетом водопотребления абонента, характера и условий образования стоков, в т.ч. на основе анализа договоров аренды ПБОЮЛ и фактического сброса сточных вод от арендуемых помещений и т.п. При этом в соответствии с п. 4.7.3. МР концентрации загрязнений в стоках от жилищного фонда (Сжил.) могут ограничиваться по данным расчетов до значений  ДКжил и ВДКжил.

5.17. Допустимые концентрации загрязняющих веществ в поступающих на ОСЛС ливнестоках (ДКлс.)  приведены в таблицах 5 и 6.

5.18. Объемы сброса, перечень и количество загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в водоем без очистки через выпуск №3, приведены в таблице 7 в соответствии с  Разрешением на сброс загрязняющих веществ в водные объекты, выданном Отделом государственного экологического надзора и экспертизы МТУ Ростехнадзора по Центральному Федеральному Округу.

5.19. В случае изменений в количестве сточных вод  абонента и их составе, либо при установлении иных значений допустимых сбросов сточных вод из канализационных систем г. Протвино в р. Протву в пределах срока действия данного документа значения ДКпр., ВДКпр., ДКжил. и ДКлс. могут корректироваться.

При необходимости дополнительного учета загрязняющих веществ и наличии необходимых исходных данных, в период действия данного документа, расчеты могут быть соответственно дополнены с внесением в текст Правил листов дополнения и их согласованием в установленном порядке.

6. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ

ПРАВИЛ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД

6.1. На период выполнения абонентом согласованного и утвержденного    плана   организационно-технических мероприятий 	по сокращению объема водоотведения и доведению сточных вод  до утвержденных нормативов сброса ОАО «ПРОТЭП» имеет право устанавливать указанному абоненту Временные правила приема (ВПП) сточных вод в системы канализации г. Протвино:

- по количеству сточных вод – временно согласованный лимит приема;

по составу сточных вод - временные перечни и временно допустимые концентрации загрязняющих веществ (ВДК), исходя из технической и технологической возможностей систем канализации г. Протвино и материалов Разрешений.

6.2. В плане организационно-технических мероприятий, представляемом абонентом на согласование ОАО «ПРОТЭП», должны быть указаны сметная стоимость мероприятий по годам, сроки их проектирования и реализации, фамилии должностных лиц, ответственных за выполнение, а также  источники финансирования.

6.3. Срок начала действия ВПП должен отражаться в абонентском договоре.

6.4. Срок действия ВПП не должен превышать сроков выполнения абонентом плана организационно–технических мероприятий. В случае просрочки реализации мероприятий и не выполнения абонентом установленных ему временных нормативов сброса действие ВПП приостанавливается, абонент перечисляет ОАО «ПРОТЭП» плату за сверхнормативный сброс  за весь срок действия ВПП.

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ СОСТАВА И СВОЙСТВ СТОЧНЫХ  ВОД,

ОТВОДИМЫХ АБОНЕНТАМИ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ

г. протвино

7.1. Основной целью осуществления контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в системы канализации г. Протвино, является сокращение  объема сбросов и массы загрязнений в них, соблюдение установленных нормативов водоотведения.

7.2. Контроль состава и свойств сточных вод абонента осуществляет аккредитованная лаборатория ОАО «ПРОТЭП», или другая лаборатория (организация), аккредитованная на техническую компетентность, которые несут ответственность за: сохранность проб, качество проведения аналитических измерений, оформление результатов анализов.

7.3. Работы по контролю состава и свойств сточных вод абонентов осуществляются в соответствии с Порядком, утвержденным заместителем главы Администрации г. Протвино (см. Приложение 1).

Перечень контролируемых показателей состава и свойств сточных вод абонента определяется ОАО «ПРОТЭП» в соответствии с утвержденными  Разрешениями на сброс и/или ВПП.

7.4. При отборе проб составляется акт,   который должен содержать следующую информацию: дату отбора проб, место и время отбора проб, а  при  необходимости температуру и метод подготовки проб к хранению и др. данные. Акт отбора проб подписывается представителями обеих сторон.

По результатам анализа составляется протокол, который подписывается представителями ОАО «ПРОТЭП».

7.5. Если результаты анализов проб, выполняемых в разных лабораториях, с учетом метрологических характеристик методик анализа расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в независимой аттестованной или аккредитованной организации (лаборатории).

В случае если обе лаборатории аттестованы и/или аккредитованы, абонент имеет право обратиться в орган по аккредитации, который на основании соответствующей проверки результатов анализов, полученных этими лабораториями, принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу.

7.6. Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод абонента устанавливается ОАО «ПРОТЭП» индивидуально для каждого абонента в зависимости от результатов предыдущего контроля, выполнения планов водоохранного строительства, но не реже 1 раза в год.

7.7. Внеплановый контроль сточных вод  абонентов осуществляется:

- при аварийных сбросах загрязняющих веществ в систему канализации г. Протвино;

- при превышениях лимита сточных вод и разрешенных показателей загрязнений на сбросе  в  систему канализации г. Протвино;

- с целью проверки достоверности декларируемых абонентом перечней загрязняющих веществ в составе ДК (ВДК) и других документах, представляемых абонентом, а также с целью проверки устранения абонентом превышения нормативов водоотведения по качеству сточных вод, зафиксированному при предыдущем контроле;

- при утверждении дополнительных показателей по договору с ОАО «ПРОТЭП»;

- по просьбе абонента (в этом случае работы по контролю состава и свойств  сточных вод оплачиваются абонентом в полном объеме).

7.8. Для абонентов (субабонентов), канализирующихся в собственные выгребные ямы, ОАО «ПРОТЭП» определяет контрольный колодец для сброса сточных вод, производимых ассенизационными машинами, а также режим, порядок и контроль их сброса. При отсутствии у абонента (субабонента) ассенизационных машин он может заключить договор с ОАО «ПРОТЭП»  на вывоз содержимого выгребных ям.

7.9. Абоненты (субабоненты), имеющие собственные выгребные ямы и локальные очистные сооружения при отсутствии  договора на прием сточных вод и жидких отходов с ОАО «ПРОТЭП» обязаны ежегодно предоставлять ОАО «ПРОТЭП» договоры на вывоз сточных вод, жидких отходов, осадков с указанием мест их размещения и утилизации, а также финансовые документы, подтверждающие их вывоз и утилизацию.

8. ПОРЯДОК УЧЕТА  КОЛИЧЕСТВА  СТОЧНЫХ ВОД, ПРИНИМАЕМЫХ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ г. протвино

8.1. Количество принимаемых в системы канализации г. Протвино сточных вод абонентов не должно превышать установленных для них лимитов водоотведения. Учет количества сбрасываемых сточных вод обеспечивает абонент.

8.2. Сведения о  количестве сточных вод, отводимых абонентом в системы канализации г. Протвино,   ОАО «ПРОТЭП» устанавливает по показаниям приборов учета сточных вод, данным учета фактического потребления холодной и горячей воды и/или воды, забранной непосредственно из источника водоснабжения.

8.3. Все работы по организации и эксплуатации системы приборного   учета сбрасываемых стоков проводит абонент в соответствии с «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации».

8.4. Абонент обязан ежемесячно в сроки, определенные Абонентским договором, представлять в ОАО «ПРОТЭП» данные о фактическом количестве сточных вод, сброшенных в систему канализации города. Абонент несет ответственность за достоверность представляемых данных.

8.5. При не представлении абонентом данных, указанных в п.8.3., количество принимаемых от абонента сточных вод определяется по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системе канализации, исходя из наполнения, равного 1, и их действия в течение 24 часов в сутки при скорости движения сточных вод – 1,2 м/сек.

9. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ г. протвино

9.1. ОАО «ПРОТЭП» имеет право без предварительного уведомления абонента полностью или частично  прекратить прием сточных вод в следующих случаях:

-  при прекращении энергоснабжения ОАО «ПРОТЭП»;

- возникновении аварии в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

9.2. Основанием  для прекращения или ограничения ОАО «ПРОТЭП» приема сточных вод может являться неуплата абонентом:

- за сброс сточных вод в пределах установленного объема сброса;

- за превышение установленного объема сброса сточных вод;

- за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов в системы канализации ОАО «ПРОТЭП».

При неоднократном нарушении абонентом сроков оплаты принятых сточных вод (неуплата за два расчетных периода, установленных договором) ОАО «ПРОТЭП» действует в следующей последовательности:

при неуплате абонентом принятых сточных вод за два расчетных периода, установленных договором, письменно предупреждает абонента, что в случае неуплаты задолженности в течение установленного ею срока (но не менее 7 дней) может быть ограничено принятие сточных вод;

при задержке платежей сверх установленного в предупреждении срока вводит ограничение приема сточных вод. При введении указанного ограничения извещает об этом абонента, органы местного самоуправления, местные службы госсанэпиднадзора и территориальные подразделения Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

если по истечении 10 дней со дня введения ограничения  приема сточных вод абонентом не будет погашена образовавшаяся задолженность, то может полностью прекратить  прием сточных вод  до полного погашения задолженности, если иное не предусмотрено абонентским договором или дополнительным соглашением сторон, за исключением случаев, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

ОАО «ПРОТЭП»  не менее чем за 3 суток сообщает абоненту, органам местного самоуправления, местным службам госсанэпиднадзора и территориальным подразделениям Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий день и час прекращения  приема сточных вод.

В указанный срок абонент обязан погасить имеющуюся задолженность или принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса, меры по обеспечению безопасности  людей, по охране окружающей среды и сохранности оборудования в связи с прекращением приема сточных вод.

Прием сточных вод возобновляется по соглашению сторон и при уведомлении соответствующих органов.

Не подлежит ограничению ниже аварийной (технологической) брони прием сточных вод от организаций, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации.

В случае неуплаты абонентом принятых сточных вод, но при наличии такой оплаты у субабонентов ОАО «ПРОТЭП» при имеющейся технической возможности обеспечивает  прием сточных вод субабонентов.

- 10.  ПОРЯДОК исчисления и ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ

ЗА СБРОС АБОНЕНТАМИ СТОЧНЫх Вод и загрязняющих веществ  в   системЫ  канализации  г. протвино

10.1. ОАО «ПРОТЭП» взимает с абонентов плату за сброс (в пределах лимитов водоотведения и за их превышение)  в системы канализации г. Протвино сточных вод и содержащихся в них загрязнений в соответствии с действующим законодательством, Постановлениями Правительства РФ и Правительства Московской области, другими нормативными документами, настоящими Правилами и заключенными абонентскими договорами.

10.2. Плата за сброс сточных вод в пределах установленного  объема сброса взимается по установленным тарифам за услуги водоотведения.

10.2.1. Плата за превышение установленного объема  сброса  сточных вод  взимается в размере трехкратного действующего тарифа на услуги по водоотведению за каждый кубометр сверхнормативного сброса.

10.2.2. Тарифы на прием 1м3 сточных вод в пределах установленного лимита определяются в установленном порядке по представлению ОАО «ПРОТЭП»   с учетом эксплуатационных затрат по системам канализации г. Протвино, включая платежи за объем сброса стоков в р. Протву и за размещение в окружающей природной среде отходов сточных вод, образуемых на ОСБО и ОСЛС при их очистке, в соответствии с установленным классом опасности отхода.

10.2.2.1. Класс опасности отходов сточных вод определяется по данным сертификационных испытаний отходов в период действия сертификата соответствия и паспорта отхода.

10.3. Плата  за  сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов, взимается в соответствии с утвержденной «Методикой  расчета платы  за превышение объема сброса сточных вод и загрязняющих веществ сверх установленных нормативов в системы канализации г. Протвино» (приложение 1). При этом для учета дополнительных эксплуатационных расходов по системам канализации г. Протвино вводится повышающий коэффициент   Kп, согласно «  Методике» величина Кп  принимается равной 2.

10.4.  За сброс абонентом агрессивных стоков (с РН менее 2-х  и  более 12),   загрязняющих  веществ,  запрещенных и не согласованных к приему в системы канализации г. Протвино,  а также  за  установленный  факт залпового   сброса   всех  видов  загрязнений,  весь  сброс  считается сверхнормативным и подлежит оплате абонентом в повышенном  размере  по ставкам  платы  для  временно согласованных нормативов с применением к ним двадцатипятикратного повышающего  коэффициента.  Повышенная  плата взимается  за  период  с  момента  обнаружения  вышеуказанных действий абонента  до  даты  устранения залпового сброса с предоставлением подтверждающих результатов анализов сточных  вод,  но не более  чем за один год.

10.5. Внесение платы за превышение нормативов сброса сточных вод в систему  канализации г. Протвино не  освобождает  абонента от возмещения в полном объеме  фактического  ущерба  ОАО «ПРОТЭП».

10.6. Средства,  взимаемые с  абонента  за  сброс  сточных  вод  и загрязняющих  веществ,  перечисляются  абонентами в порядке и в сроки, установленные   в   абонентских договорах,   и  согласно настоящим   Правилам.    При несвоевременном  внесении  оплаты  с  абонента могут взиматься пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования  Центрального  банка  Российской Федерации от суммы платы за каждый день просрочки платежа.

10.7. В случае уклонения абонента от  заключения  и/или  изменения (дополнения)  абонентского договора,  весь  сброс  загрязняющих  веществ  в  систему канализации г. Протвино  считается  сверхнормативным,   и   плата взимается по отобранным пробам сточных вод абонента вплоть до момента заключения указанного договора.

10.8. В случае изменений в количестве сточных вод  абонента и их составе, либо при установлении иных значений плат, в пределах срока действия данных Правил, расчеты плат могут соответственно корректироваться с внесением в Правила необходимых изменений и их согласованием в установленном порядке.

Приложение 1

Нормативные ссылки

- Водный кодекс Российской федерации от 03.06.2006, №74-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002, №7-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства РФ  от 12.02.1999, №167.

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.  Утверждены постановлением Правительства РФ  от 13 февраля 2006 года N 83.

- Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов. М., Госстрой РФ,2001г.

- Постановление Правительства РФ от 31.12.95 N 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов».

- Постановление Правительства РФ от 28.08.92 N 632 "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия".

- Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 года N 344 "О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления".

- СанПиН 2.1.5.980-00.

- ГН 2.1.5.1315-03.

- Постановление Правительства Московской области от 14.02.2005 №93/5  «Порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы коммунального водоотведения населенных пунктов на территории Московской области».

- «Порядок проведения контроля качества сточных вод, сбрасываемых предприятиями в системы канализации г. Протвино» (утв. Заместителем главы администрации г. Протвино, 2005 г.).

- «Методика расчета платы за превышение объема сброса сточных вод и загрязняющих веществ сверх установленных нормативов в системы канализации г.Протвино» (утв. Заместителем главы администрации г. Протвино, 2005г.).

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ  МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ «ПРАВИЛ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД В системы канализации                                                    г. протвино»

1. Разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные объекты, выданное Отделом государственного экологического надзора и экспертизы МТУ Ростехнадзора по Центральному Федеральному Округу (выпуск 1-очистные сооружения биологической очистки, действует с 14.09.2006).

2. Разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные объекты, выданное Отделом государственного экологического надзора и экспертизы МТУ Ростехнадзора по Центральному Федеральному Округу (выпуск 4- очистные сооружения ливневых стоков, действует с 14.09.2006).

3. Разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные объекты, выданное Отделом государственного экологического надзора и экспертизы МТУ Ростехнадзора по Центральному Федеральному Округу (выпуск 3, после охлаждения оборудования, без очистки, действует с 14.09.2006 г.).

4. Показатели работы ОСБО г. Протвино за 2004-2006гг;  показатели работы очистных сооружений ливневых стоков за 2006г.

5. Усредненные характеристики качества бытового стока, отводимого абонентами жилищного фонда г. Протвино за 2004-2006гг.

6. Данные для расчета нормативов сброса загрязняющих веществ в систему канализации г. Протвино (Зам. ген. директора - начальник ОЭС Б.Б. Албегов).

7. Протоколы Испытательной лаборатории объектов окружающей среды ФГУП «Протвинское энергетическое производство» №№ 91, 95, 161, 192, 210, 211, 220.

8.  Экологический сертификат соответствия № СЕР (544)-В-79/ОС-26 (на осадки ОСБО), г. Москва, ЗАО НПФ «БИФАР»,2005г.

| СОГЛАСОВАНО Начальник отдела по землепользованию и экологии Администрации г.Протвино ______________ Е.В.Ляпунова «____» ____________ 2007 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы Администрации г.Протвино _______________ Г.С.Рыбаков «____» _____________ 2007 г. |
| --- | --- |

# М Е Т О Д И К А

расчета платы  за превышение  объема сброса сточных вод

и загрязняющих веществ сверх установленных нормативов

в системы канализации г. Протвино

1. Плата за превышение установленного объема сброса сточных вод взимается в размере трехкратного действующего тарифа на услуги по водоотведению за каждый кубометр сверхнормативного сброса.

2. Плата за сброс сточных вод и загрязняющих веществ сверх установленных абоненту нормативов сбросов определяется путем умножения соответствующих нормативов платы на величину превышения фактической массы сбросов загрязняющих веществ, суммирования полученных произведений по видам загрязнения и умножением этих сумм на двадцатипятикратный повышающий коэффициент.

П = (ФК – ДК) х N х Кинд. х 25  х Кп х Q х 10-6 , руб.

ФК –	фактическая концентрация загрязняющего вещества в сточных водах абонента, зафиксированная лабораторией ОАО «ПРОТЭП» в пробе сточных вод, мг/дм3

ДК –	допустимая концентрация загрязняющего вещества, утвержденная ОАО  «ПРОТЭП» для сточных вод абонента, мг/дм3

N  –	норматив платы за сброс 1 тонны загрязняющих веществ в пределах установленных допустимых нормативов сбросов, руб.

Кинд. – повышающий коэффициент индексации платы.

25  –	двадцатипятикратный  повышающий коэффициент к нормативам платы за сброс загрязняющих веществ в пределах установленных допустимых нормативов сбросов;

Кп –	повышающий коэффициент, учитывающий дополнительные эксплуатационные затраты ОАО «ПРОТЭП» по приему и очистке загрязняющих веществ сверх установленных нормативов. Кп = 2.

Q   – 	Фактический объем сточных вод, сброшенных в системы  канализации за расчетный период, м3

10-6 – 	коэффициент пересчета массы загрязняющего вещества из мг/дм3  в т/м3.

Количество загрязняющего вещества определяется с момента первичного обнаружения до момента окончания сброса. За момент окончания сброса принимается дата устранения загрязнения, которая подтверждается  протоколом испытаний сточных вод.

Абонент после устранения загрязнения проводит отбор пробы и исследования сточных вод в аккредитованной лаборатории за счет собственных средств и представляет в ОАО «ПРОТЭП» копию протокола  результатов анализа. В случае непредставления протокола в течение 2-х месяцев, испытательная лаборатория ОАО «ПРОТЭП» проводит внеплановый контроль сточных вод абонента с целью проверки устранения абонентом превышения нормативов водоотведения с  оформлением протокола испытаний сточных вод.

Расчет платы абоненту за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов выполняется с момента первичного обнаружения сверхнормативного сброса до следующего протокола испытаний сточных вод.

Аналогично ведется расчет платы при запрещенном или  аварийном сбросе загрязняющих веществ в системы канализации.  При расчете платы допустимая концентрация загрязняющего вещества принимается равной  0.

3. Абоненты, заявившие в течение суток о возникновении аварии, повлекшей за собой превышение сброса загрязняющих веществ, освобождаются от повышенных платежей на время работ по устранению причин превышения сброса, указанного в графике проведения аварийно-восстановительных работ, согласованном с ОАО «ПРОТЭП». В случае неустранения аварии в сроки, определенные согласованным графиком проведения аварийно-восстановительных работ, повлекшей за собой превышение сброса загрязняющих веществ, повышенная плата взимается за весь период с момента превышения срока устранения аварии в соответствии с пунктом 2 Методики.

4. Внесение платы за превышение нормативов сброса сточных вод в системы канализации не освобождает абонента  от возмещения в полном объеме реального ущерба сетям и сооружением ОАО «ПРОТЭП» или водному объекту.

5. Средства, взимаемые с абонента за сброс сточных вод и загрязняющих веществ, перечисляются в порядке и в сроки, установленные в Договоре. При несвоевременном внесении оплаты с абонента могут взиматься пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы платы за каждый день просрочки платежа.

6. В случае уклонения абонента от заключения и (или) изменения (дополнения) Договора весь сброс загрязняющих веществ в систему водоотведения считается сверхнормативным, и плата взимается по фактически отобранной пробе в порядке, предусмотренным пунктом 2 Методики  до момента заключения Договора.

«Методика…»  разработана на основании:

- Постановления Правительства РФ от 31.12.1995 г. №1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов».

- «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г. № 167.

- Постановления Правительства Московской области от 14.02.2005г. № 93/5

«Порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы коммунального водоотведения населенных пунктов на территории Московской области».

- Постановления Правительства РФ от 12.06.2003 г. №344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления».

Генеральный директор

ОАО «ПРОТЭП» 							В.А.Татаринцев

| СОГЛАСОВАНО Начальник отдела по землепользованию и экологии Администрации г.Протвино ______________ Е.В.Ляпунова «_____» ______________ 2007 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы Администрации г.Протвино ______________ Г.С.Рыбаков «_____» ___________ 2007 г. |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Руководитель Регионального Управления № 174 ФМБА России _____________ С.А.Вылегжанин «______» _____________ 2007 г. |  |

# П О Р Я Д О К

проведения контроля качества сточных вод,

сбрасываемых предприятиями в системы

канализации г.Протвино

1. В соответствии с заключенными Договорами на прием сточных вод (далее – Договор) абоненты обязаны соблюдать установленные нормативы и условия сброса сточных вод в системы канализации г.Протвино.

2. Абонент должен обеспечить лабораторный контроль за составом и свойствами сбрасываемых сточных вод и предоставлять в «ПРОТЭП» сведения о результатах такого контроля.

Перечень контролируемых загрязняющих веществ, периодичность их контроля, места отбора проб абонент согласовывает с  «ПРОТЭП».

3. «ПРОТЭП» осуществляет контроль за соблюдением абонентами установленных нормативов и условий сброса сточных вод в системы канализации г.Протвино путем проведения контрольных анализов и инспекционных проверок.

4. После получения результатов проведенных анализов сточных вод в 20-дневный срок абоненты заключают Договоры на прием сточных вод и лабораторный контроль за качеством сбрасываемых сточных вод  или в существующие Договоры вносят изменения и дополнения по фактическому сбросу загрязняющих веществ. В случае непредставления абонентом оформленного Договора или изменения (дополнения) к нему в указанные сроки «ПРОТЭП» вправе ограничить или прекратить прием сточных вод.

5. Отбор проб для проведения контрольных анализов сточных вод осуществляется в контрольном канализационном колодце абонентов на каждом выпуске в систему канализации. При наличии автоматического пробоотборника на время отбора контрольной пробы  проводится  пломбировка пробоотборника в присутствии представителя абонента. В случае отсутствия автоматического пробоотборника производится отбор разовой пробы.

Абонент участвует в отборе контрольных проб, проводимом лабораторией «ПРОТЭП». Отбор проб сточных вод оформляется актом, который подписывают представители «ПРОТЭП» и абонента.

При отборе представителем «ПРОТЭП» контрольной пробы абонент может одновременно в присутствии представителя «ПРОТЭП» отобрать параллельную пробу и провести ее анализ в аккредитованной лаборатории за счет собственных средств.

Если результаты анализов указанных проб с учетом метрологических характеристик методик анализа расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в независимой аккредитованной лаборатории.

В случае если обе лаборатории аккредитованы, то абонент вправе обратиться в орган по аккредитации, который на основании соответствующей проверки результатов анализов этих лабораторий принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу.

6. Результаты испытаний сточных вод оформляются протоколом и направляются в адрес абонента в течение 7 рабочих дней после получения результатов. В случае обнаружения в отобранных пробах концентраций загрязняющих веществ, превышающих допустимые концентрации для сброса в канализационные сети г.Протвино, «ПРОТЭП» уведомляет абонента факсограммой для принятия мер по устранению сверхнормативных загрязнений. При неоднократном нарушении требований по качеству сброса сточных вод письма направляются в ЦГСЭН и Администрацию города.

7. При невозможности отбора проб сточных вод из-за сброса загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в системы канализации, на месте составляется акт обследования. Абонент обязан представить в «ПРОТЭП» договора на утилизацию отходов производства.

# 8. Расчет размеров платы Абонентом за сброс загрязняющих веществ с превышением допустимой концентрации производится согласно «Методике расчета платы  за превышение  объема сброса сточных вод и загрязняющих веществ сверх установленных нормативов в системы канализации г.Протвино».

«Порядок…» разработан на основании:

- «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г. № 167.

- «Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы коммунального водоотведения населенных пунктов на территории Московской области», утвержденного постановлением Правительства Московской области от 14.02.2005 г. № 93/5.

Генеральный директор

ОАО «ПРОТЭП» 							В.А.Татаринцев

Таблица 1

| Допустимые концентрации загрязняющих веществ в поступающих на ОСБО сточных водах при фактических расходах, мг/л |
| --- |
| Вид стоков | Промстоки | Хоз-быт. стоки | Всего стоков, поступающих на ОСБО | Эффективность очистки стоков на ОСБО, % | Концентрация загрязнений в очищенных сточных водах, мг/л |
| Расход стоков, тыс. м3/год | 2134,3 | 4710,50 | 6844,80 |  |  |
| Показатели: | ДКпр. | ДКжил. | Сгсв | Э | С очищ. |
| Взвешенные в-ва | 77 | 77 | 77 | 86 | 10,75 |
| БПК 5 | 40 | 40 | 40 | 95 | 2 |
| Азот аммонийный | 110 | 13 | 40 | 99 | 0,4 |
| Нитрит-ион | не установл. | не установл. | не установл. | не установл. | 0,08 |
| Нитрат-ион | не установл. | не установл. | не установл. | не установл. | 40 |
| Фосфаты раств. | не установл. | не установл. | не установл. | не установл. | 0,74 |
| Хлориды | 970 | 34 | 300 | 0 | 300 |
| Сульфаты | 480 | 45 | 100 | 0 | 100 |
| Сухой остаток | 1000 | 460 | 1000 | 0 | 1000 |
| СПАВ (анион) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 91 | 0,1 |
| Нефтепродукты | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 97 | 0,05 |
| Железо | 3,3 | 0,24 | 1,1 | 73 | 0,3 |
| Медь | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 77 | 0,001 |
| Цинк | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 84 | 0,01 |
| Никель | 0,04 | 0,005 | 0,02 | 40 | 0,01 |
| Хром +6 | 0,1 | 0,0003 | 0,04 | 50 | 0,02 |
| Хром +3 | 0,6 | 0,003 | 0,2 | 65 | 0,07 |
| Примечания: |
| 1. Показатели по соединениям азота и фосфора будут уточнены после ввода в эксплуатацию дополнительных методов очистки стоков (согласно приложению 3 "Методических рекомендаций по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов"-МР) . |
| 2. Концентрации сухого остатка приняты с ограничениями согласно п. 4.5 МР |

Таблица 2

| Временно допустимые концентрации загрязняющих веществ в поступающих на ОСБО сточных водах при фактических расходах, мг/л | Концентрация загрязнений в очищенных сточных водах, мг/л |
| --- | --- |
| Вид стоков | Промстоки | Хоз-быт. стоки | Всего стоков, поступающих на ОСБО | Эффективность очистки, % |  |
| Расход, тыс. м3/год | 2134,3 | 4710,50 | 6844,80 |  |  |
| Показатели: | ВДКпр. | ВДКжил. | ВСгсв | Э | С очищ. |
| Взвешенные в-ва | 260 | 140 | 110 | 86 | 15,93 |
| БПК 5 | 97 | 97 | 97 | 95 | 4,87 |
| Нитрит-ион | не установл. | не установл. | не установл. | не установл. | 0,142 |
| Нитрат-ион | не установл. | не установл. | не установл. | не установл. | 77,69 |
| Фосфаты раств. | не установл. | не установл. | не установл. | не установл. | 2,71 |
| Медь | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 77 | 0,0052 |
| Примечания: |  |
| 1. Показатели по соединениям азота и фосфора будут уточнены после ввода в эксплуатацию дополнительных методов очистки стоков (согласно приложению 3 "Методических рекомендаций по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов"-МР) . |

Таблица 3

| Результаты расчетов по определению допустимых концентраций (ДК) контролируемых загрязнений в поступающих на ОСБО ОАО "ПРОТЭП" сточных водах абонентов |
| --- |
| Абоненты: | ГНЦ ИФВЭ | ОАО "Михайловская слобода" | МУП "УЭ" и его арендаторы | НПО "ЛУЧ" и его арендаторы | ООО "Дионис" | ООО ОМЗ "Кристалл" | ООО "Самохвал" | УМП "Кременки-Энерго" | Прочие производственные предприятия, в т.ч. ОАО "ПРОТЭП" | Итого по производственным предприятиям | Жилищный фонд и бюджетные организации |
| Расход стоков, тыс. м3/год | 134,2 | 135,8 | 116,3 | 70,2 | 11,2 | 11,4 | 19,0 | 1356,8 | 279,4 | 2134,3 | 4710,5 |
| Допустимые концентрации загрязнений, мг/л |
| Взвешенные в-ва | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| БПК 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Азот аммонийный | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 13 |
| Нитрит-ион | не установлены |
| Нитрат-ион |  |
| Фосфаты раств. |  |
| Хлориды | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 34 |
| Сульфаты | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 45 |
| Сухой остаток | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 460 |
| СПАВ (анион) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Нефтепродукты | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Железо общ. | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 0,24 |
| Медь | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Цинк | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Никель | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,005 |
| Хром +6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0003 |
| Хром +3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,003 |
| Примечание: концентрации по нитрит-иону, нитрат-иону и фосфат. раств. должны быть установлены для каждого абонента после ввода в эксплуатацию дополнительных методов очистки по указанным загрязнениям |

Таблица 4

| Результаты расчетов по определению временно допустимых концентраций (ВДК) контролируемых загрязнений в поступающих на ОСБО ОАО "ПРОТЭП" сточных водах абонентов |
| --- |
| Абоненты: | ГНЦ ИФВЭ | ОАО "Михайловская слобода" | МУП "УЭ" и его арендаторы | НПО "ЛУЧ" и его арендаторы | ООО "Дионис" | ООО ОМЗ "Кристалл" | ООО "Самохвал" | УМП "Кременки-Энерго" | Прочие производственные предприятия, в т.ч. ОАО "ПРОТЭП" | Итого по производственным предприятиям | Жилищный фонд и бюджетные организации |
| Расход стоков, тыс. м3/год | 134,2 | 135,8 | 116,3 | 70,2 | 11,2 | 11,4 | 19,0 | 1356,8 | 279,4 | 2134,3 | 4710,5 |
| Допустимые концентрации загрязнений, мг/л |
| Взвешенные в-ва | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 140 |
| БПК 5 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Нитрит-ион | не установлены |
| Нитрат-ион |  |
| Фосфаты раств. |  |
| Медь | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| Примечание: концентрации по нитрит-иону, нитрат-иону и фосфатам раств. должны быть установлены для каждого абонента после ввода в эксплуатацию дополнительных методов очистки по указанным загрязнениям |

Таблица 5

| Допустимые концентрации загрязняющих веществ в поступающих на ОСЛС ливневых сточных водах, мг/л |
| --- |
| Расход, тыс. м3/год | 136,8 | Эффективность очистки стоков на ОСБО, % | Концентрация загря знений в очищенном стоке, мг/л |
| Показатели: | ДКлс. | Э | С очищ. |
| Взвешенные в-ва | 13 | 16 | 10,75 |
| БПК 5 | 2,4 | 16 | 2 |
| Хлориды | 150 | 0 | 150 |
| Сульфаты | 50 | 0 | 50 |
| Сухой остаток | 800 | 0 | 800 |
| Нефтепродукты | 0,5 | 64 | 0,2 |
| Примечание: эффективность очистки по БПК5 принята на уровне эффективности очистки по взвешенным веществам |

Таблица  6

| Результаты расчетов по определению допустимых концентраций (ДК) контролируемых загрязнений в поступающих на ОСЛС ОАО "ПРОТЭП" ливневых сточных водах абонентов |
| --- |
| Абоненты: | ОАО "Михайловская слобода" | НПО "ЛУЧ" и его арендаторы | ООО "Дионис" | ООО "Самохвал" | Прочие организации | Итого |
| Расход стоков, тыс. м3/год | 15,6 | 64,8 | 2,6 | 1,7 | 52,1 | 136,8 |
| Допустимые концентрации загрязнений, мг/л |
| Взвешенные в-ва | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| БПК 5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Хлориды | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Сульфаты | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Сухой остаток | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Нефтепродукты | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Примечание: эффективность очистки по БПК5 принята на уровне эффективности очистки по взвешенным веществам |

Таблица 7

| Допустимые концентрации загрязняющих веществ в поступающих на выпуск №3 ливневых сточных водах (без очистки), мг/л |
| --- |
| Расход, тыс. м3/год | 757,8 | Концентрация загрязнений, мг/л |
| Показатели: | ДК | по "Разрешению" |
| Взвешенные в-ва | 10,75 | 10,75 |
| БПК 5 | 2 | 2 |
| Сухой остаток | 1000 | 1000 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,05 |

| Расчет ДК по СПАВ (анион) |
| --- |
| Сст= | 0,1 | Сбос= | 20 | Э,%= | 91 | С жил. = | 2,8 |  |
| Сгсвр= | 1,1 | Сгсв=min (Сгсвр; Сбос)= | 1,1 | ДКпр=Спсв= | -3,2 | Спсв<Сжил | ДКжил=Дкпр=Сгсв= | 1,1 |
| Расчет ДК по азоту аммонийному |
| Сст= | 0,4 | Сбос= | 45 | Э,%= | 99 | С жил= | 13 |  |
| Сгсвр= | 40,0 | Сгсв=min (Сгсвр; Сбос)= | 40,0 | ДКпр=С псв= | 108,15 | Спсв>Сжил | ДКпр=Спсв= | 110 |
| Расчет ДК по нефтепродуктам |
| Сст= | 0,05 | Сбос= | 15,0 | Э,% = | 97,0 | С жил= | 1,8 |  |
| Сгсвр= | 1,67 | Сгсв=min (Сгсвр; Сбос)= | 1,7 | ДКпр=С псв= | 1,8 | Спсв>Сжил | ДКжил=Дкпр=Сгсв= | 1,7 |

Приложение 3

продолжение Приложения 3

| Расчет ДК по железу (Fe общ.) |
| --- |
| Сст= | 0,3 | Сбос= | 5,0 | Э,%= | 73,0 | С жил= | 0,2 |  |
| Сгсвр= | 1,1 | Сгсв=min (Сгсвр; Сбос) = | 1,1 | ДКпр=С псв= | 3,3 | Спсв>Сжил | ДКпр=Спсв= | 3,3 |
| Расчет ДК по цинку |
| Сст= | 0,01 | Сбос= | 1,0 | Э,%= | 84,0 | С жил= | 0,1 |  |
| Сгсвр= | 0,06 | Сгсв=min (Сгсвр; Сбос) = | 0,06 | ДКпр=С псв= | -0,032 | Спсв<Сжил | ДКжил=Дкпр=Сгсв= | 0,06 |
| Расчет ДК по никелю |
| Сст= | 0,01 | Сбос= | 0,5 | Э,%= | 40,0 | С жил= | 0,005 |  |
| Сгсвр= | 0,02 | Сгсв=min (Сгсвр; Сбос) = | 0,02 | ДКпр=С псв= | 0,046 | Спсв>Сжил | ДКпр=Спсв= | 0,04 |

продолжение Приложения 3

| Расчет ДК по меди |
| --- |
| Сст= | 0,001 | Сбос= | 0,5 | Э,%= | 77,0 | С жил= | 0,012 |  |
| Сгсвр= | 0,004 | Сгсв=min (Сгсвр; Сбос) = | 0,004 | ДКпр=С псв= | -0,015 | Спсв<Сжил | ДКжил=Дкпр=Сгсв= | 0,004 |
| Расчет ВДК по меди |
| Сст= | 0,0052 | Сбос= | 0,5 | Э,%= | 77,0 | С жил= | 0,012 |  |
| Сгсвр= | 0,023 | Сгсв=min (Сгсвр; Сбос) = | 0,02 | ДКпр=С псв= | 0,049 | Спсв>Сжил | ДКпр=Спсв= | 0,04 |
| Расчет ДК по хрому(+3) |
| Сст= | 0,07 | Сбос= | 2,5 | Э,%= | 65,0 | С жил= | 0,003 |  |
| Сгсвр= | 0,2 | Сгсв=min (Сгсвр; Сбос) = | 0,2 | ДКпр=С псв= | 0,69724 | Спсв>Сжил | ДКпр=Спсв= | 0,6 |
| Расчет ДК по хрому(+6) |
| Сст= | 0,02 | Сбос= | 0,1 | Э,%= | 50,0 | С жил= | 0,0003 |  |
| Сгсвр= | 0,04 | Сгсв=min (Сгсвр; Сбос) = | 0,04 | ДКпр=С псв= | 0,14021 | Спсв>Сжил | ДКпр=Спсв= | 0,1 |

продолжение Приложения 3

| Расчет ДК по взв.в-вам |  |
| --- | --- |
| Сст= | 10,75 | Сбос= | 200 | Э,%= | 86 | С жил= | 92,0 |  |  | Q, тыс.м3/год | 6844,80 |
| Сгсвр= | 76,8 | Сгсв=min (Сгсвр; Сбос) = | 77 | ДКпр=С псв= | 38,4 | Спсв<Сжил | ДКжил=Дкпр=Сгсв= | 77 |  |  |  |
| Расчет ВДК по взв.в-вам |  |
| Сст= | 15,93 | Сбос= | 200 | Э,%= | 86 | С жил= | 92,0 |  |  | Q, тыс.м3/год | 6844,80 |
| Сгсвр= | 113,8 | Сгсв=min (Сгсвр; Сбос) = | 110 | ДКпр=С псв= | 155,4 | Спсв>Сжил | ДКпр=Спсв= | 260 |  |  |  |
| Расчет ДК по БПК 5 |  |
| Сст= | 2 | Сбос= | 200 | Э,%= | 95 | С жил= | 119,0 |  |  |  |  |
| Сгсвр= | 40,0 | Сгсв=min (Сгсвр; Сбос) = | 40 | ДКпр=С псв= | -159,4 | Спсв<Сжил | ДКжил=Дкпр=Сгсв= | 40 |  |  |  |
| Расчет ВДК по БПК 5 |  |
| Сст= | 4,87 | Сбос= | 200 | Э,%= | 95 | С жил= | 119,0 |  |  |  |  |
| Сгсвр= | 97,4 | Сгсв=min (Сгсвр; Сбос) = | 97,4 | ДКпр=С псв= | 42,9 | Спсв<Сжил | ДКжил=Дкпр=Сгсв= | 97 |  |  |  |
| Расчет ДК по сульфатам |  |
| Сст= | 100 | Сбос= | 100 | Э,%= | 0 | С жил= | 45,0 |  |  |  |  |
| Сгсвр= | 100,0 | Сгсв=min (Сгсвр; Сбос) = | 100 | ДКпр=С псв= | 238,8 | Спсв>Сжил | ДКпр=Спсв= | 480 |  |  |  |
| Расчет ДК по хлоридам |  |  |  |
| Сст= | 300 | Сбос= | 300 | Э,%= | 0 | С жил= | 34,0 |  |  |  |  |
| Сгсвр= | 300 | Сгсв=min (Сгсвр; Сбос) = | 300 | ДКпр=С псв= | 971,4 | Спсв>Сжил | ДКпр=Спсв= | 970 |  |  |  |