МИНИСТЕРСТВО

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжение

30.06.2015 № 10-17/РВ

Об утверждении общих технических требований

к программно-техническим комплексам видеонаблюдения

системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»

В соответствии с пунктами 1 и 2 приложения № 2 «План организационных мероприятий по созданию системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не требующих финансирования за счет средств бюджета Московской области» к постановлению Правительства Московской области от 27 января 2015 г № 23/3 «О создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»:

- Утвердить перечень информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».

- Утвердить общие технические требования к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».

- В трехдневный срок с даты принятия настоящего распоряжения разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Мингосуправления Московской области.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области | М.И. Шадаев |
| --- | --- |

## Утвержден

## распоряжением Министерства

## государственного управления,

## информационных технологий и связи Московской области

## от 30.06.2015 № 10-17/РВ

## Перечень

## информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления 
«Безопасный регион»

## 1. Ситуационный центр Губернатора Московской области.

## 2. Региональный центр видеонаблюдения.

## 3. Муниципальные центры обработки и хранения видеоданных.

## 4. Системы видеонаблюдения:

## 4.1. общественных мест массового скопления людей;

## 4.2. подъездов, придомовой и внутридомовой территории;

## 4.3. учреждений образования;

## 4.4. учреждений здравоохранения;

## 4.5. учреждений социального обслуживания;

## 4.6. объектов транспортной инфраструктуры;

## 4.7. объектов торговли и общественного питания;

## 4.8. полигонов по приему твердых бытовых отходов;

## 4.9. карьеров;

## 4.10. строительных площадок;

## 4.11. объектов культуры и отдыха;

## 4.12. объектов спортивного развития;

## 4.13. объектов туризма;

## 4.14. транспортных средств на дорогах общего пользования.

## 5. Телекоммуникационная подсистема, обеспечивающая передачу данных.

## 6. Автоматизированные рабочие места пользователей.

## Утверждены

## распоряжением Министерства

## государственного управления,

## информационных технологий и связи Московской области

## от 30.06.2015 № 10-17/РВ

Общие технические требования

Оглавление

1.	Назначение	3

2.	Общие положения	3

2.1.	Область применения	3

2.2.	Термины, определения и сокращения	4

3.	Технические условия интеграции Системы с внешними СВН,
 	общие принципы обеспечения информационного взаимодействия	7

3.1.	Общие положения	7

3.2.	Общее описание схем обеспечения информационного 
 	взаимодействия	8

3.2.1.	Интеграция со средствами видеонаблюдения внешней
 	СВН	9

3.2.2.	Интеграция с ЦХД внешней СВН	10

3.2.3.	Интеграция с замещением существующего ЦХД внешней
СВН	11

4.	Технические требования к элементам Системы	12

4.1.	Требования к техническим средствам Системы	12

4.1.1.	Требования к оборудованию МЦВД	12

4.1.2.	Требования к АРМ для установки СПО	13

4.2.	Требования к СПО Системы	13

4.3.	Технические требования к ВК Системы	14

4.4.	Требования к размещению ВК СВН	17

4.4.1.	Общие требования к размещению ВК СВН	17

4.4.2.	Требования к размещению ВК СВН-ММС (Тип №1)	17

4.4.3.	Требования к размещению ВК СВН-ГРЗ (Тип №2).	18

4.4.4.	Требования к размещению ВК СВН-О	18

4.4.5.	Требования к размещению ВК СВН-З и СВН-С	18

4.4.6.	Требования к размещению ВК СВН-ТИ	18

4.4.7.	Требования к размещению ВК СВН-ТП, СВН-Т, СВН-КО
 	и СВН-СР	19

4.4.8.	Требования к размещению ВК СВН-ТБО и СВН-К	19

4.4.9.	Требования к размещению ВК СВН-СП	19

4.4.10.	Требования к размещению ВК СПВН	19

4.5.	Требования к СПД для СВН	20

# Назначение

Настоящие Общие технические требования (далее – Требования) разработаны с целью обеспечения формирования единой технической политики в области создания и развития системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и ее отдельных подсистем.

Настоящие Требования определяют:

единые подходы к обеспечению информационного взаимодействия (интеграции) структурных элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и существующих систем видеонаблюдения, интегрируемых с ней;

технические требования к компонентам системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;

требования к размещению камер видеонаблюдения.

# Общие положения

## Область применения

Настоящие Требования применяются:

органами государственной власти Московской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, подведомственными им учреждениями и организациями, при формировании технических заданий на создание, развитие и эксплуатацию информационных систем и программно-технических комплексов видеонаблюдения, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», либо интегрируемых с ней;

коммерческими и иными организациями, осуществляющими специализированные виды деятельности, которые предусматривают развитие и эксплуатацию информационных систем и программно-технических комплексов видеонаблюдения, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», либо создание таких систем и комплексов, предназначенных для подключения к ней.

## Термины, определения и сокращения

Для целей Требований используются следующие термины, сокращения и определения:

| API | Application programming interface (Интерфейс программирования приложений) - программный механизм, обеспечивающий взаимодействие с внешней информационной системой. |
| --- | --- |
| Н.264 | Протокол (формат) кодирования видеоизображения. |
| HTTP | HyperText Transfer Prоtocоl – «протокол передачи гипертекста». |
| JPEG | Формат хранения графических изображений в цифровом виде, предусматривающий возможность сжатия данных. |
| MJPEG | Motion JPEG – покадровый метод видеосжатия, основной особенностью которого является сжатие каждого отдельного кадра видеопотока с помощью алгоритма сжатия изображений JPEG. |
| MPEG-4 | Международный стандарт, используемый для сжатия цифрового аудио и видео. |
| ONVIF | Open Network Video Interface Forum – «открытый форум протоколов сетевого вещания». |
| OpenGL | Open Graphics Library – «открытая графическая библиотека, графический API». |
| PTZ | Pan-tilt-zoom – термин, определяющий, что видеокамера имеет поворотный механизм. |
| RTP/RTSP | Real-Time Transport Protocol / Real-Time Streaming Protocol – «транспортный протокол реального времени / потоковый протокол реального времени». |
| SOAP (XML) | Simple Object Access Protocol (Extensible Markup Language) – «простой протокол доступа к объектам (на базе расширяемого языка разметки)». |
| VPN | Virtual Private Network – «виртуальная частная сеть». |
| WS-Discovery | Web Services Dynamic Discovery – «Веб-сервис поиска ONVIF совместимых устройств в сети». |
| WSDL | Web Services Description Language – «Язык описания Веб-сервисов и доступа к ним». |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место. |
| ВК | Видеокамера – программно-технический комплекс, состоящий из источника видеосигнала и источника видеоизображения, или цифровая камера видеонаблюдения. |
| ИС | Информационная система. |
| Источник видеоизображения | Программно-аппаратное устройство, предназначенное для кодирования видеосигнала для последующей передачи по сетям передачи данных (средство кодирования сигнала источников видеосигнала). |
| Источник видеосигнала | Матрица цифровой камеры видеонаблюдения или аналоговая камера. |
| МСВ | Муниципальная система видеонаблюдения; включает в себя совокупность МЦВД, СВН, СПД и АРМ пользователей конкретного муниципального образования. |
| МЦВД | Муниципальный центр обработки и хранения видеоданных. |
| ОИВ | Органы исполнительной власти Московской области. |
| Оператор Системы | Организация, осуществляющая деятельность по эксплуатации, администрированию Системы и обеспечению технической поддержки ее пользователей. |
| РЦВ | Региональный центр видеонаблюдения; состоит из портала Системы (video.mosreg.ru) со всеми его подсистемами. |
| СВН | Система видеонаблюдения – совокупность ВК или источников видеосигнала и источников(а) видеоизображений(ия), объединенных в логическую единицу. |
| СВН-ГРЗ | СВН с возможностью фиксации государственных регистрационных знаков транспортных средств. |
| СВН-З | СВН учреждений здравоохранения. |
| СВН-К | СВН карьеров. |
| СВН-КО | СВН объектов культуры и отдыха. |
| СВН-ММС | СВН общественных мест массового скопления людей. |
| СВН-О | СВН учреждений образования. |
| СВН-СО | СВН учреждений социального обслуживания. |
| СВН-СП | СВН строительных площадок. |
| СВН-СР | СВН объектов спортивного развития. |
| СВН-Т | СВН объектов туризма. |
| СВН-ТБО | СВН полигонов по приему твердых бытовых отходов. |
| СВН-ТИ | СВН объектов транспортной инфраструктуры. |
| СВН-ТП | СВН объектов торговли и общественного питания. |
| Система | Система технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»; включает в себя совокупность МЦВД, РЦВ, СВН, СПД, АРМ пользователей и ситуационный центр Губернатора Московской области. |
| СПВН | Система подъездного видеонаблюдения. |
| СПД | Система передачи данных. |
| СПО | Специальное программное обеспечение. |
| ЦХД | Центр обработки и хранения данных. |

# Технические условия интеграции Системы с внешними СВН, общие принципы обеспечения информационного взаимодействия

## Общие положения

Система предусматривает двухуровневую архитектуру:

1. Региональный центр видеонаблюдения (РЦВ)

2. Муниципальная система видеонаблюдения (МСВ)

Взаимодействие МСВ и РЦВ осуществляется посредством VPN-соединения.

Источники видеоизображений подключаются к МЦВД посредством локальной сети или через VPN.

Пользователи имеют возможность подключения как через АРМ с установленным клиентским СПО Axxon Next в закрытой сети (локальная сеть, либо VPN-соединение), так и через сеть Интернет посредством Веб-браузера.

Рисунок 1. Структура Системы

Система технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» является мастер-системой ОИВ Московской области для взаимодействия с внешними СВН.

Любая СВН считается внешней по отношению к Системе до ее полной интеграции в Систему в соответствии с принципами, изложенными в настоящем документе. После завершения процесса интеграции такая СВН считается структурным элементом Системы.

Стандартным протоколом (форматом) кодирования видеоизображения в Системе является Н.264. Применение других форматов кодирования допускается только при обеспечении интеграции по временной схеме и требует отдельного согласования с Оператором Системы.

## Общее описание схем обеспечения информационного взаимодействия

В целях унификации подхода к обеспечению информационного взаимодействия между Системой и внешними СВН по IP-сетям используются следующие типы интеграции:

Интеграция со средствами видеонаблюдения внешней СВН п.3.2.1;

Интеграция с ЦХД внешней СВН п.3.2.2;

Интеграция с замещением существующего ЦХД внешней СВН п.3.2.3.

Для подключения интегрируемых СВН к Системе используются общепринятые мировые стандарты (ONVIF, HTTP, RTSP) для обмена как управляющей, так и видеоинформацией между компонентами комплекса интегрируемых систем. Интеграция осуществляется на базе универсальной интеграционной платформы, являющейся составной частью Системы.

Для обеспечения процесса интеграции внешняя СВН должна иметь документированный API для обеспечения подключения к источникам видеоизображения и передачи управляющей информации:

управление профилями работы видеокамеры;

обновление информации о подключенных видеокамерах;

доступ к архивным видеоизображениям, включая выборочную выгрузку архивных видеоданных;

настройка потоковой передачи видеоинформации;

получение видеопотоков в режиме реального времени;

обработка событий, в том числе и метаданных видео-аналитики.

Не допускается использование закрытого частного API, требующего использования какой-либо конкретной операционной системы.

В программно-аппаратном комплексе универсальной интеграционной платформы Системы используются следующие стандарты:

ONVIF (Open Network Video Interface Forum – «открытый форум протоколов сетевого вещания») – отраслевой стандарт, определяющий протоколы взаимодействия средств видеонаблюдения и системы управления видео. Спецификация ONVIF построена на веб-сервисах, описываемых языком WSDL, протоколах RTP/RTSP, SOAP (XML), стандарте видео-сжатия H.264, MPEG-4, MJPEG. Стандартом определяются следующие аспекты взаимодействия средства видеонаблюдения с системами управления или видеозаписи:

конфигурирование сетевого интерфейса;

обнаружение устройств по протоколу WS-Discovery;

управление профилями работы камеры;

настройка поточной передачи медиа-данных;

обработка событий;

управление приводом PTZ;

видеоаналитика;

защита (управление доступом, шифрование).

HTTP (HyperText Transfer Prоtocоl - «протокол передачи гипертекста»). Используется также в качестве «транспорта» для других протоколов прикладного уровня. Преимуществом использования данного протокола в интеграционной платформе является простота работы и совместимость с существующими компонентами Системы.

RTSP (Real Time Streaming Protocol - «потоковый протокол реального времени»). Является прикладным протоколом, предназначенным для использования в системах, работающих с мультимедиа данными, и позволяющий клиенту удалённо управлять потоком данных с сервера, предоставляя возможность выполнения команд: «Старт», «Стоп», а также для доступа по времени к файлам на сервере.

### Интеграция со средствами видеонаблюдения внешней СВН

Оборудование видеонаблюдения внешней СВН, имеющее IP адрес, подключается к Системе. При этом видеоизображения со средств видеонаблюдения одновременно передаются в ЦХД внешней СВН и в Систему (см. рисунок 2).

У внешней СВН и Системы разные группы пользователей. Данный тип интеграции возможен к применению только при реализации временного информационного взаимодействия в связи с повышенной нагрузкой на инфраструктуру внешней СВН и невозможностью разграничения прав доступа к источникам видеоизображения между СВН и Системой.

Рисунок 2. Интеграция со средствами видеонаблюдения внешней СВН

### Интеграция с ЦХД внешней СВН

ЦХД внешней СВН интегрируется с Системой. Видеоизображения передаются в Систему после обработки средствами интегрируемой СВН. Возможность использования функций управления средствами видеонаблюдения и доступа к архивной видеоинформации обеспечивается через API интегрируемой СВН (см. рисунок 3).

У интегрируемой СВН и Системы возможно наличие разных групп пользователей, при этом происходит разграничение прав доступа к источникам видеоизображений за счет создания пользователя Системы в иерархии прав интегрируемой СВН. В случае полноценной интеграции происходит объединение иерархий прав пользователей интегрируемой СВН и Системы. Данный тип интеграции является предпочтительным в случае обеспечения информационного взаимодействия с СВН, не принадлежащей ОИВ Московской области. В случае применения частных технических решений, не являющихся общепринятыми, данный тип интеграции может быть использован и при интеграции СВН, принадлежащих ОИВ Московской области.

Рисунок 3. Интеграция с ЦХД внешней СВН

### Интеграция с замещением существующего ЦХД внешней СВН

IP-средства видеонаблюдения внешней СВН подключаются к Системе. При этом видеоизображения со средств видеонаблюдения передаются только в Систему, программное обеспечение ЦХД внешней СВН прекращает свое функционирование и заменяется на программное обеспечение Системы. (см. рисунок 4).

Пользователи внешней СВН становятся пользователями Системы и включаются в единую иерархию прав доступа. Данный тип интеграции является наиболее предпочтительным при обеспечении информационного взаимодействия с СВН Московской области. Таким образом создается единое информационное поле видеоинформации в рамках Московской области.

Рисунок 4. Интеграция с замещением существующего ЦХД внешней СВН

# Технические требования к элементам Системы

## Требования к техническим средствам Системы

## Требования к оборудованию МЦВД

Оборудование МЦВД предназначено для приема и обработки видеопотоков, получаемых с источников видеоизображения с помощью устанавливаемого на него специального программного обеспечения, и хранения архивов видеоинформации.

Количество и технические характеристики оборудования МЦВД определяются, исходя из следующих требований к производительности системы:

загрузка процессоров не более 85% при одновременном выполнении всех функций системы;

время, затрачиваемое системой на идентификацию лица и государственного регистрационного знака автотранспортного средства,  т.е. с момента обнаружения в кадре до отображения на АРМ оператора положительного результата идентификации, не должно превышать 3 секунд.

Количество и технические характеристики оборудования МЦВД определяются исходя из требований:

алгоритм сжатия видеопотока – H.264, MJPEG;

частота видеопотока – не менее 25 кадров/с;

глубина архива видеоинформации – не менее 30 суток.

## Требования к АРМ для установки СПО

Для корректной установки и работы СПО Системы на АРМ пользователей необходимо обеспечить соответствие следующим минимальным требованиям:

наличие видеоподсистемы с поддержкой OpenGL версии не ниже 2.0;

наличие операционной системы семейства Microsoft Windows;

наличие не менее 300 Мб свободного места на жестком диске;

поддержка разрешения экрана не менее 1024х768 точек на дюйм;

имя компьютера должно содержать только латинские буквы, арабские цифры и знак минуса («-») в любом сочетании;

наличие администраторских прав операционной системы при установке СПО.

## Требования к СПО Системы

Для обработки видеопотоков, отображения и хранения, получаемых с источников видеоизображения, в качестве базовой модели построения Системы определено использование СПО ITV «Axxon Next» версии 3.6.2. и выше. Используемое СПО должно быть текущей, поставляемой производителем версии.

При интеграции внешних СВН необходимо обеспечить совместимость операционных систем и специального программного обеспечения с базовыми.

Серверная часть СПО должна предоставлять возможность сбора и хранения метаданных трекинга для дальнейшего интеллектуального поиска в архивах.

Настройка серверной части СПО при подключении каждой новой ВК должна включать в себя:

присвоение идентификатора (ID) идентичного ID, присвоенному данной ВК на портале video.mosreg.ru;

обеспечение трансляции двух независимых видеопотоков: основного (высокого разрешения) и дополнительного (низкого разрешения);

настройку видеоанализа на каждом видеопотоке.

## Технические требования к ВК Системы

Используемые в Системе видеокамеры (ВК) разделяются на следующие типы по функциональному назначению:

ВК для основного уличного видеонаблюдения (Тип 1) обеспечивает функции видеообзора места массового скопления людей, с возможностью детализации выбранной оператором сцены обзора.

ВК для фиксации государственных регистрационных знаков (Тип 2) обеспечивает функции видеонаблюдения и распознавания государственных регистрационных знаков автотранспорта.

ВК для подъездного видеонаблюдения (Тип 3, подразделяется на аналоговую (3.1) и цифровую (3.2) версии) обеспечивает функции видеонаблюдения приподъездной территории, входящих в подъезд (выходящих из подъезда) людей.

ВК для офисного видеонаблюдения (Тип 4) обеспечивает функции видеонаблюдения внутренних помещений организаций и учреждений, а также подъездов жилых домов (лестничной площадки или прилифтового пространства первого этажа и черного хода).

В целях унификации и обеспечения единообразного технологического подхода ВК, применяемые в Системе, должны соответствовать следующим техническим требованиям:

| Тип ВК | Технические требования |
| --- | --- |
| Тип №1 ВК для основного уличного видеонаблюдения | КМОП-сенсор не менее 1/3''; Разрешение сенсора не менее 2 Мп; Цветная камера с поддержкой режима день/ночь; Количество кадров в секунду – 25 (с поддержкой битрейта в диапазоне от 2048 Кбит/сек до 4096 Кбит/сек); Формат сжатия: протоколы Н.264 HP/MP/BP, Motion JPEG ИК-подсветка дальностью не менее 25 м, длина волны не менее 850 нм; Разрешение изображения не менее 1920х1080 пикселей; Чувствительность не более 0,05 лк (день)/ 0,005 лк (ночь); Вариофокальный объектив с диапазоном фокусных расстояний от не более 2,8 мм – до не менее 11 мм, F1.2 с авторегулировкой диафрагмы; Наличие цифровой системы шумоподавления; Наличие компенсации фоновой засветки; Возможность трансляции не менее двух потоков видео Н.264; Поддержка сетевых протоколов TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, SNMP v.1/v.2, SSL, QoS, UDP, NTP, IGMP, ICMP; Возможность отображения титров (текст, дата, время); Открытый платформонезависимый API интерфейс управления; Соответствие спецификациям ONVIF. |
| Тип №2 ВК для фиксации государственных регистрационных знаков | КМОП-сенсор не менее 1/3''; Разрешение сенсора не менее 2Мп; Цветная камера с поддержкой режима день/ночь; Количество кадров в секунду – 25 (с поддержкой битрейта в диапазоне от 2048 Кбит/сек до 4096 Кбит/сек); Формат сжатия: протоколы Н.264 HP/MP/BP, Motion JPEG; ИК-подсветка дальностью не менее 50 м, длина волны не менее 850 нм; Разрешение изображения не менее 1920х1080 пикселей; Чувствительность не более 0,05 лк (день)/ 0,005 лк (ночь); Вариофокальный объектив с диапазоном фокусных расстояний от не более 12 мм – до не менее 40 мм, F1.8 с авторегулировкой диафрагмы; Наличие тревожных входов/ выходов: не менее 1/1; Наличие цифровой системы шумоподавления; Наличие компенсации фоновой засветки; Возможность трансляции не менее двух потоков видео Н.264; Поддержка сетевых протоколов TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, SNMP v.1/v.2, SSL, QoS, UDP, NTP, IGMP, ICMP; Возможность отображения титров (текст, дата, время); Открытый платформонезависимый API интерфейс управления; Соответствие спецификациям ONVIF. |
| Тип №3 ВК для подъездного видеонаблюдения | Тип №3.1 (аналоговая камера и энкодер): КМОП-сенсор не менее 1/3'' Цветная камера с поддержкой режима день/ночь Количество кадров в секунду – 25 (с поддержкой битрейта в диапазоне от 512 Кбит/сек до 1024 Кбит/сек); Формат сжатия: протоколы Н.264 HP/MP/BP, Motion JPEG ИК-подсветка дальностью не менее 3 м и не более 10 м; Количество пикселей матрицы, не менее 976х496; Разрешение источника сигнала, не менее 800 ТВЛ; Синхронизация – внутренняя; Отношение сигнал/шум, не менее – 46 Db; Чувствительность не более 0,1 лк (день)/ 0,01 лк (ночь); Фокусное расстояние объектива не более – 3,7 мм; Угол обзора не менее 85(; Наличие цифровой системы шумоподавления; Наличие компенсации фоновой засветки; Возможность трансляции не менее двух потоков видео Н.264; Поддержка сетевых протоколов TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, SNMP v.1/v.2, SSL, QoS, UDP, NTP, IGMP, ICMP; Возможность отображения титров (текст, дата, время); Открытый платформонезависимый API интерфейс управления; Соответствие спецификациям ONVIF. Тип №3.2 (IP камера): КМОП-сенсор не менее 1/3''; Разрешение сенсора не менее 1,3 Мп; Цветная камера с поддержкой режима день/ночь; Количество кадров в секунду – 25 (с поддержкой битрейта в диапазоне от 1024 Кбит/сек до 2048 Кбит/сек); Формат сжатия: протоколы Н.264 HP/MP/BP, Motion JPEG; ИК-подсветка дальностью не менее 3 м и не более 10 м; Разрешение изображения не менее 1280х720 пикселей; Чувствительность не более 0,01 лк (день)/ 0,001 лк (ночь); Объектив не более – 3,7 мм; Угол обзора не менее 85(; Наличие цифровой системы шумоподавления; Наличие компенсации фоновой засветки; Возможность трансляции не менее двух потоков видео Н.264; Поддержка сетевых протоколов TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, SNMP v.1/v.2, SSL, QoS, UDP, NTP, IGMP, ICMP; Возможность отображения титров (текст, дата, время) Открытый платформонезависимый API интерфейс управления; Соответствие спецификациям ONVIF. |
| Тип №4 ВК для офисного видеонаблюдения | КМОП-сенсор не менее 1/3''; Разрешение сенсора не менее 2Мп; Цветная камера с поддержкой режима день/ночь; Количество кадров в секунду – 25 (с поддержкой битрейта в диапазоне от 2048 Кбит/сек до 4096 Кбит/сек); Формат сжатия: протоколы Н.264 HP/MP/BP, Motion JPEG; Разрешение изображения не менее 1920х1080 пикселей; Чувствительность не более 0,1 лк (день)/ 0,05 лк (ночь); Объектив не более – 3.7 мм; Наличие цифровой системы шумоподавления; Наличие компенсации фоновой засветки; Возможность трансляции не менее двух потоков видео Н.264; Поддержка сетевых протоколов TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, SNMP v.1/v.2, SSL, QoS, UDP, NTP, IGMP, ICMP; Возможность отображения титров (текст, дата, время); Открытый платформонезависимый API интерфейс управления; Соответствие спецификациям ONVIF. |

В случае применения уличных устройств рекомендуются следующие параметры:

стандарт уровня пыле-влагозащищенности: не ниже IP66;

возможность работы в диапазоне температур: -40(С…+40(С.

Для организации типовых видов СВН, перечисленных в п. 4.4, применяется сочетание ВК различного типа, который указан в скобках для каждого конкретного случая.

## Требования к размещению ВК СВН

### Общие требования к размещению ВК СВН

При размещении ВК СВН необходимо руководствоваться следующими правилами:

минимизация «слепых» зон сцен обзора;

сцена обзора не должна перекрываться (в том числе частично) оптически непрозрачными препятствиями: ветками деревьев и кустарников, листвой, различными трубами, столбами и прочими объектами, мешающими обзору сцены видеонаблюдения;

минимизация «засветки» (попадания солнечного света и/или искусственного света) непосредственно в объектив ВК СВН.

### Требования к размещению ВК СВН-ММС (Тип №1)

ВК СВН-ММС должны размещаться таким образом, чтобы в сцену обзора попадали:

все въезды/выезды (пути возможных подъездов к объекту видеонаблюдения), а также основные пути пешего подхода (пешеходные дорожки, арки и другие объекты);

дворовая территория перед домом и за ним, детские игровые площадки, комплексы и другие объекты, а также места массового скопления граждан в пределах дворовой территории;

скверы, парки, площади, игровые зоны и площадки, зоны досуга и отдыха граждан, подходы к кинотеатрам, театрам, вокзалам и другим объектам городской инфраструктуры, а также на крупных дорожных перекрестках и дорожных развязках.

При размещении ВК СВН-ММС необходимо обеспечивать максимальный угол обзора, а именно:

размещать на углах зданий с обеспечением равных углов крепления к плоскостям стен и удалением от грани угла здания не менее чем 0,5 метра;

на опорах наружного освещения и других искусственных сооружениях.

### Требования к размещению ВК СВН-ГРЗ (Тип №2).

ВК СВН-ГРЗ должны размещаться таким образом, чтобы в сцену обзора попадали участки автомобильной дороги:

расположенные не менее, чем за 70 метров перед искусственными дорожными неровностями и светофорами;

шириной не более двух полос движения автотранспорта;

удаленные от места установки ВК на расстояние 40-50 метров.

Максимальный угол наклона ВК к плоскости горизонта не должен превышать 20 градусов.

### Требования к размещению ВК СВН-О

ВК СВН-О должны размещаться таким образом, чтобы в сцену обзора попадали:

территория перед каждым входом в учреждение (Тип №1);

лица входящих в каждый вход в учреждение (Тип №3);

холл (коридор) при основном входе в учреждение (Тип №4), и места хранения одежды учащихся (Тип №4).

### Требования к размещению ВК СВН-З и СВН-С

ВК СВН-З и СВН-С должны размещаться таким образом, чтобы в сцену обзора попадали:

территория перед каждым входом в учреждение (Тип №1);

лица входящих в каждый вход в учреждение (Тип №3);

холл (коридор) при основном входе в учреждение (Тип №4).

### Требования к размещению ВК СВН-ТИ

ВК СВН-ТИ должны размещаться таким образом, чтобы в сцену обзора попадали:

пути подхода к объекту транспортной инфраструктуры (Тип №1);

пути подъезда к объекту транспортной инфраструктуры (Тип №2);

места продажи билетов (Тип №1 на улице, либо Тип №3 в помещении);

места посадки/высадки пассажиров (Тип №1).

### Требования к размещению ВК СВН-ТП, СВН-Т, СВН-КО и СВН-СР

ВК СВН-ТП, СВН-Т, СВН-КО и СВН-СР должны размещаться таким образом, чтобы в сцену обзора попадали:

территория перед каждым входом на объект наблюдения (Тип №1);

лица входящих в каждый вход на объект наблюдения (Тип №3);

территория парковки автотранспорта (Тип №1);

места посадки/высадки пассажиров общественного транспорта на территории объектов (Тип №1).

### Требования к размещению ВК СВН-ТБО и СВН-К

ВК СВН-ТБО и СВН-К должны размещаться таким образом, чтобы в сцену обзора попадали:

регистрационные номера въезжающего/выезжающего автотранспорта с объекта (Тип №2);

территория объекта в целом (Тип №1).

### Требования к размещению ВК СВН-СП

ВК СВН-СП должны размещаться таким образом, чтобы в сцену обзора попадали:

территория объекта в целом (Тип №1);

въезды и выезды на объект строительства (Тип №2).

### Требования к размещению ВК СПВН

ВК СПВН должны размещаться таким образом, чтобы в сцену обзора попадали:

со стороны улицы (Тип №3): сцена обзора должна перекрывать пространство перед входной дверью в подъезд дома. При этом открывание подъездной двери не должно перекрывать или ограничивать сцену обзора. Расположение и фокусное расстояния (угол обзора) выбирается исходя из требований: изображение лица, подходящего/входящего в подъезд человека, должно занимать не менее 25 процентов общего объёма изображения. Высота установки камеры должна быть максимально приближена (исходя из технологических возможностей) к 175 см от уровня пола;

внутри подъезда (Тип №4): сцена обзора должна полностью перекрывать лифтовый холл (площадка перед лифтами), а при отсутствии такового (дома без лифтов), должна перекрывать маршевую лестницу, ведущую на верхние этажи дома. Расположение и фокусное расстояние видеокамеры выбирается исходя из необходимости обеспечения максимального угла обзора помещения.

## Требования к СПД для СВН

СПД должна обеспечивать:

передачу пакетов данных по протоколу IP с неблокирующей коммутацией пакетов 2-го уровня;

пропускную способность, достаточную для полнофункционального информационного обмена между всеми элементами Системы.

В части организации канала связи от каждой ВК до МЦВД СПД должна обеспечивать пропускную способность не менее 10 Мбит/с.

Общая пропускная способность СПД в точке присоединения к МЦВД должна быть не ниже суммарной пропускной способности всех каналов связи, обеспечивающих передачу видеоизображения с ВК.

Базовые критичные для передачи видеоинформации параметры сети должны соответствовать следующим значениям:

круговая задержка <150 мс;

скачки задержки <50 мс;

потеря пакетов <0.25%.

# Text boxes

MFMO